Titulní stránku Provozního řádu vypracovat individuálně

PROVOZNÍ  ŘÁD

_________________________________________________________________

ZUBSTOMA s.r.o.

MUDr. Srpen Říjnový

Adresa ambulance

IČ:

Návrh zásad provozního řádu zdravotnických zařízení pro poskytování zdravotních služeb dle § 15 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a jeho prováděcí vyhlášky 306/2012 Sb., o podmínkách vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

Text označen žlutě je informativní – vymazat

Schváleno rozhodnutím Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

dne     ....................

PROVOZNÍ ŘÁD

zdravotnického ambulantního zařízení

- Základní (identifikační)údaje

Název zařízení, pracoviště:

Obor poskytovatele zdravotní služby:

Adresa zdravotnického zařízení:

Adresa sídla společnosti:

Číslo telefonu, faxu, e-mailu pracoviště:

IČ: ( je-li již přiděleno)

Jméno vedoucího pracovníka (provozovatele):

### II.	 Obecné údaje

### Charakteristika a zaměření pracoviště

Umístění:	ambulance ………………je umístěna v prostorách ….na ulici…

Dispoziční uspořádání:	ordinace, přípravna sestry, čekárna …

vedlejší pomocné a provozní místnosti: úklidová komora, sociální zařízení pro personál, WC pro pacienty (uvést místnosti, které tvoří ambulantní celek v souladu s vyhl. č. 92/2012 Sb.)

Technické a přístrojové  vybavení pracoviště:  standardní, ……………… (dle oborů)

Specifikace a rozsah poskytované činnosti:  (popsat koncepci daného oboru, včetně invazivních zákroků)

Personální obsazení:	Lékař s I. atestací v oboru …..

SZP – 1 zdravotní sestra

Režim provozu:                    uvést (ordinační dobu)

### Příjem a ošetřování fyzických osob

### popsat zásady hygienických opatření v souladu s vyhláškou č. 306/2012 Sb.)

Personál je povinen v zájmu prevence vzniku a šíření nozokomiálních nákaz a profesionálních onemocnění dodržovat tyto zásady:

Obecná opatření   Uvádět zásady, které na pracovišti jsou realizovány. Uvedou se i další speciální opatření, důležitá z hlediska prevence vzniku a šíření NN a vyplývající ze specifického zaměření pracoviště např: zákrokový sálek, ošetření speciálních nástrojů a přístrojů (oční tonometry, UZ-sondy, stomatolog. nástroje) Vyčlenění ordinační doby pro odběr biolog. materiálu, zákroky, kurativu, prevenci…

- dodržují se zásady aseptické manipulace se sterilními pomůckami a nástroji, dekontaminace pomůcek a prostředí v souladu s platnými předpisy

- při práci se používají předepsané ochranné pracovní prostředky a pomůcky dle charakteru vykonávané činnosti: kalhoty, košile, obuv, jednorázové rukavice, ústní rouška

- k vyšetření každého pacienta personál přistupuje až po umytí rukou a ruce si utírá do jednorázového materiálu, který je uložen v krytém zásobníku

- hygienickou dezinfekci rukou musí provést zdravotničtí pracovníci vždy po kontaktu s infekčním materiálem a to po každém jednotlivém zdravotnickém výkonu u jednotlivých fyzických osob, vždy před ošetřením pacienta, vždy po manipulaci s biologickým materiálem nebo kontaminovanými předměty včetně použitého prádla a nebezpečného odpadu virucidním dzf. přípravkem

- při ošetřování pacientů využívat bariérové ošetřovací techniky, používat pouze dekontaminované pomůcky, pracovní plochy musí být vyčleněny podle charakteru vykonávané činnosti

- na pokrytí vyšetřovacích stolů a lehátek, kde dochází ke styku s obnaženou částí těla pacienta se používá jednorázový materiál, který je měněn po každém pacientovi

- k parenterálním zákrokům včetně drenáže ran a tělních dutin, zavádění močových katetrů se používají pouze sterilní nástroje a pomůcky a při manipulaci s nimi se dodržují zásady aseptické manipulace

- podávky pro manipulaci se sterilním materiálem se ukládají v konzervačním nebo dezinfekčním roztoku k tomuto účelu určeném s výměnou max. do 24 hod

- při manipulaci se sterilními pomůckami se dodržují zásady asepse a sterility, vysterilizované nástroje se uchovávají ve sterilizačních obalech (případně ještě v ochranných obalech) s dodržením vyznačené exspirační doby

- odběr a manipulace s biologickým materiálem se provádí na vyčleněném odběrovém místě, při odběru materiálu se postupuje podle § 5 vyhl. č. 306/2012 Sb.

- jednorázové pomůcky se nesmí opakovaně používat ani po jejich sterilizaci

- platí zákaz nošení šperků na rukou, zákaz kouření, konzumace potravin a nápojů

- po mimořádné expozici zdravotníka krví pacientů, při poranění a závažné kontaminaci kůže a sliznic se postupuje dle Metodického pokynu – Prevence virového zánětu jater č. 2/2008, článek 5, odstavec 2), 3)

- při výskytu infekčních onemocnění nebo nozokomiálních nákaz jsou prováděna nezbytná protiepidemická opatření a hlášení orgánu ochrany veřejného zdraví

Hygiena rukou při poskytování zdravotní péče (Metodický návod - věstník MZd  částka  5/2012)

Hygienická dezinfekce rukou se zajišťuje:

●  před kontaktem a po kontaktu s pacientem

●  před manipulací s invazivními pomůckami, bez ohledu na to zda se používají rukavice či nikoliv

●  po náhodném kontaktu s tělesnými dutinami, exkrety, sliznicemi, porušenou pokožkou nebo obvazy

●  v případě  ošetřování  kontaminované  části  těla  a  následném  přechodu  na  jinou  část  těla  v průběhu  péče o jednoho pacienta

●  po   kontaktu   s   neživými   povrchy  a   předměty  (včetně zdravotnického vybavení)     nacházejícími  se  v bezprostředním  okolí pacienta

●  po sejmutí sterilních nebo nesterilních rukavic

●  při bariérové ošetřovatelské technice

● chirurgická dezinfekce rukou se provádí  vždy před zahájením operačního programu, mezi jednotlivými operacemi a v ambulantních zdravotnických provozech před započetím invazivních výkonů

Alkoholový dezinfekční přípravek je nejvhodnějším prostředkem dezinfekce na ruce bez viditelného znečištění. Pokud není alkoholová dezinfekce vhodná /opatření při výskytu Clostriídii/ myjí se ruce mýdlem a vodou. Alkoholový přípravek se pak  aplikuje na suché ruce.

Postup při hygienické dezinfekci rukou

do rukou se vtírá alkoholový dezinfekční prostředek v množství cca 3 ml po dobu minimálně 20 sekund a vyšší (dle návodu výrobce dezinfekčního prostředku určeného k hygienické dezinfekci rukou) a to do úplného zaschnutí. Ruce se neoplachují ani neotírají

Indikace k použití vyšetřovacích rukavic

Vyšetřování fyziologicky nesterilních dutin, k úkonům bez rizika narušení celistvosti sliznic, kontakt s krví, sekrety a exkrety, sliznicemi neintaktní pokožkou, potenciální přítomnost vysoce infekčních, nebezpečných nebo multirezistentních mikroorganismů, odběr krve a dalšího biologického materiálu

Zásady pro používání rukavic:

●  rukavice navlékat až po dokonalém zaschnutí dezinfekčního přípravku

●  jeden pár rukavic nelze používat pro péči o více než jednoho pacienta

●  jednorázové rukavice svlékat ihned po činnosti pro kterou byly použity

●  použité rukavice je třeba likvidovat jako nebezpečný odpad ze zdravotnických zařízení

●  poškozené rukavice se nesmí používat

●  rukavice  neposkytují  komplexní  ochranu  proti  kontaminaci  rukou,  proto  je po sejmutí rukavic vždy nutné  provést mytí rukou nebo hygienickou dezinfekci rukou

Chirurgická dezinfekce rukou - popsat pokud jsou prováděny  chirurgické výkony

Indikace použití sterilních rukavic

Provádění invazivních chirurgických výkonů

## Sterilizace, vyšší stupeň dezinfekce, dezinfekce

Sterilizace se na pracovišti neprovádí, používají se jednorázové sterilní nástroje a pomůcky, případně smluvní sterilizace v ZZ kde……….

- v případě, že se v ambulanci sterilizuje  -

###### Sterilizace  Popsat typ přístroje, parametry sterilizace, použité sterilizační obaly, kontrola a monitoring sterilizačního procesu, dokumentace, způsob uložení vysterilizovaného materiálu

###### Ke sterilizaci zdravotnických prostředků se smí používat pouze sterilizační přístroje za podmínek stanovených pro zdravotnické prostředky (zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích).

Předsterilizační příprava

Všechny použité přístroje a pomůcky se považují za kontaminované. Jsou-li určeny k opakovanému použití dekontaminují se ihned po použití.

Postup dekontaminace:

  - dezinfekce virucidním přípravkem

  - mechanické očištění a důkladný oplach vodou

  - osušení a kontrola stavu a funkčnosti nástrojů

  - zabalení do vhodných obalů. Sterilizace se provádí v  sterilizačních obalech v souladu s požadavky vyhlášky č. 306/2012 Sb.

Dekontaminace v mycím a dezinfekčním zařízení musí být zdokumentována v souladu s vyhláškou č. 306/2012 Sb.

Příklady sterilizačních přístrojů  používaných v ambulanci

- Způsob sterilizace proudícím horkým vzduchem

Součástí vybavení ambulance je sterilizátor: typ  ......................................................................

výrobní číslo ................................

Sterilizace se provádí proudícím horkým vzduchem – je určena pro předměty z kovu, skla, porcelánu a kameniny. Textilní materiál je používán v originálním balení k jednorázovému použití.

Parametry sterilizačního procesu pro HS:

| Teplota | Čas | Druh obalu | Exspirace pro vysterilizovaný materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 180, 170, 160o C uvést používané parametry | 20,30, 60 min | kazeta | 24 hod. volně ložený - 48 hod. chráněný |
|  |  | kontejner polyamid | 6 dnů volně ložený - 12 týdnů chráněný 6 dnů volně ložený - 12 týdnů chráněný |

Horkovzdušný sterilizátor se po skočení sterilizačního cyklu otvírá až po zchladnutí na 80 o C.

Dokumentace sterilizace u HS:

Dokumentace spočívá v záznamu každé sterilizace. Dokumentace sterilizace je archivována minimálně 5 let.

Úspěšnost sterilizace se u HS dokládá:

- zápisem do sterilizačního deníku (druh sterilizovaného materiálu, parametry, datum, jméno a podpis osoby, která sterilizaci provedla)

- datovaným písemným vyhodnocením chemického testu sterilizace v každé vsázce. U horkovzdušného sterilizátoru do objemu komory 60 litrů se používá jeden test, nad 60 litrů 2 testy, nad 120 litrů 3 testy.

- Způsob sterilizace vlhkým teplem (sytou vodní párou)

Součástí vybavení ambulance je sterilizátor: typ.........................................................................,

výrobní číslo ..........................

Sterilizace vlhkým teplem (sytou vodní párou) v parních přístrojích je vhodná pro zdravotnické prostředky z kovu, skla, porcelánu, keramiky, textilu, gumy, plastů a dalších materiálů odolných k těmto parametrům sterilizace:

Parametry sterilizačního procesu pro PS:

| Sterilizační teplota (teplota syté vodní páry) | Tlak (zaokrouhleno) | Přetlak (zaokrouhleno) | Doba sterilizační expozice | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| oC | kPa | bar | kPa | bar | min |  |
| 121 | 205 | 2,05 | 105 | 1,05 | 20 | Povinný BD a případně vakuový test |
| 134 | 304 | 3,04 | 204 | 2,04 | 4 | Pouze pro nebalené kovové nástroje k okamžitému použití sterilizované v přístrojích, kde se provádí vakuový a BD test a které dosahují ve fázi odvzdušňování tlaku alespoň 13 kPa. Nepoužívá se v CS a SC. |
| 134 | 304 | 3,04 | 204 | 2,04 | 7 | Pouze v přístrojích, kde se provádí vakuový a BD test a které dosahují ve fázi odvzdušňování tlaku alespoň 13 kPa. |
| 134 | 304 | 3,04 | 204 | 2,04 | 10 | Povinný BD a případně vakuový test |
| 134 | 304 | 3,04 | 204 | 2,04 | 60 | Pro inaktivaci prionů ve spojení s alkalickým mytím* |

*Nástroje, které byly v kontaktu s tkáněmi pacientů s prokázaným CJD musí být zničeny, nesmí se resterilizovat, sterilizace je určena pouze pro nástroje použité u pacientů se suspektním onemocněním.

Vysvětlivky: BD – Bowie-Dick test nebo alternativní test

Sterilizační obaly: uvést jaký steril. obal se používá  nebo obal v tabulce označit

| Druh obalu | Způsob sterilizace | Exspirace pro materiál |
| --- | --- | --- |
|  | Parní sterilizátor | Horkovzdušný sterilizátor | Volně uložený | Chráněný |
| kazeta | - | + | 24 hodin | 48 hodin |
| kontejner | + | + | 6 dnů | 12 týdnů |
| Papír/přířez # | + | - | 6 dnů | 12 týdnů |
| Papír-fólie | + | - | 6 dnů | 12 týdnů |
| Polyamid | - | + | 6 dnů | 12 týdnů |
| Polypropylén | - | + | 6 dnů | 12 týdnů |
| Netkaná textilie | + | - | 6 dnů | 12 týdnů |
| Dvojitý obal # # |  |  | 12 týdnů | 6 měsíců |
| Dvojitý obal a skladovací obal |  |  | 1 rok | 1 rok |

Poznámky:

# vždy dvojité balení do přířezu

# # uzavřít svárem či lepením obě vrstvy

Dokumentace sterilizačního procesu

Dokumentace spočívá v záznamu každé sterilizace. Dokumentace sterilizace je archivována minimálně 5 let.

Úspěšnost sterilizace se u PS dokládá:

- zápisem do sterilizačního deníku (druh sterilizovaného materiálu, parametry, datum, jméno a podpis osoby, která sterilizaci provedla) nebo podepsaným výstupem z tiskárny

- datovaným písemným vyhodnocením vakuového testu a Bowie-Dick testu, včetně jeho uložení do dokumentace

- datovým písemným vyhodnocením chemického testu sterilizace v každé v sázce. U parního sterilizátoru do 1 SJ se používá jeden test, od 2 do 5 SJ dva testy

#### Kontrola účinnosti sterilizačního přístroje

Za kontrolu činnosti sterilizačního přístroje odpovídá provozovatel. Kontrola se provádí:

- Biologickými systémy

  - u nových přístrojů a přístrojů po opravě před jejich uvedením do provozu

  - ihned při jakékoliv pochybnosti o sterilizační účinnosti přístroje

  - u sterilizátorů starších 10-ti let nejpozději po 100 sterilizačních cyklech, nejméně však jeden-krát za půl roku

  - při provádění sterilizace pro jiné pracoviště je nutná kontrola 1x za měsíc

  - u všech ostatních sterilizátorů ne starších 10-ti let ode dne výroby nejpozději po 200 sterilizačních cyklech, nejméně však 1x za rok

B)  Nebiologickými systémy

Tyto testy reagují změnou barvy na podmínky ve sterilizační komoře a odečítají se ihned po skončení sterilizačního cyklu

  - chemické testy procesové – barevnou změnou reagují již jen na přítomnost

sterilizačního média – slouží k rozlišení materiálu připraveného ke sterilizaci a

již vysterilizovaného

- chemické testy sterilizace jsou určeny k průkazu splnění všech parametrů sterilizačního cyklu

Vyšší stupeň dezinfekce

(Ambulance provádějící endoskopické výkony – popsat)

Uvést druh používaných endoskopů, způsob jejich dekontaminace, dezinfekce (vyšší stupeň dezinfekce s oplachem sterilní vodou), nebo dvoustupňová dezinfekce. Skladování,  event. používání mycího zařízení. Používané dezinfekční roztoky, způsob jejich uchovávání, exspirační doba.

Evidence - zápis v deníku u VSD a u dvoustupňové dezinfekce provádět zápis o dezinfekčních roztocích v souladu s požadavky vyhlášky.

Dokumentaci archivovat 5 let

Dezinfekce

Veškeré opakovaně používané zdravotnické pomůcky musí být bezprostředně po použití dekontaminovány.

K chemické dezinfekci se používají oznámené biocidní přípravky nebo dezinfekční přípravky deklarované jako zdravotnický prostředek nebo přípravky registrované jako léčivá pro použití v zdravotnictví.

- dezinfekční roztoky se připravují dle návodu od výrobce, pečlivým odměřením vody a dezinfekčního prostředku těsně před použitím (denně před zahájením ordinace). Vícedenní dezinfekční přípravky lze použít pouze pro dvoustupňovou dezinfekci a VSD podle návodu výrobce

- v dezinfekčním režimu se respektují zásady střídání dzf. dle účinné látky, s cílem zabránit vzniku selekce případně rezistence mikroorganizmů a snížení alergických reakcí personálu

- po spotřebování dezinfekčního přípravku v dávkovači je nutné dávkovač mechanicky omýt, doplnit dzf. přípravkem označit názvem datem doplnění a datem exspirace

- dezinfekční roztoky se označí názvem, koncentrací, datem přípravy a exspirací, nádoby s dzf. roztokem se zakrývají

- při manipulaci s dezinfekčním prostředkem se používají ochranné pomůcky a dodržují se pokyny výrobce pro manipulaci a skladování

- personál je poučen o zásadách první pomoci

- při kontaminaci ploch a povrchů biologickým materiálem se kontaminovaná plocha překryje buničinou namočenou ve virucidním  dezinfekčním prostředku s dodržením expoziční doby; po expozici se plocha očistí obvyklým způsobem

- dezinfekce se provádí omýváním, otíráním, ponořením nebo postřikem, přičemž je důležité dodržet koncentraci a dobu působení dle pokynu výrobce

#### Manipulace s prádlem:

#### (uložení čistého prádla- pravidelná dezinfekce, systém sběru třídění a uložení použitého prádla, obaly pro transport použitého a čistého prádla, prádelna zajišťující praní prádla)

Zásady manipulace s prádlem jsou v souladu s vyhl. č. 306/2012 Sb. Pracovníci při manipulaci s použitým prádlem používají osobní ochranné pomůcky. Po manipulaci s použitým prádlem se provede hygienická dezinfekce rukou. Praní prádla je zajištěno odbornou firmou: ….……………

#### Odpad:

Manipulace s odpadem: (popsat třídění, nakládání, manipulaci, shromažďování a skladování odpadů při nízkých teplotách, vznikající při činnosti daného pracoviště)

Manipulace s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhl. 306/2012 Sb. - nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních. Veškerý odpad se v ambulanci ihned třídí, separuje se do vhodných obalů a denně se odnáší z pracoviště.

- Nebezpečný (specifický) odpad:

Označen na obalu katalogovým číslem druhu odpadu, datem a místem původu

- ostrý odpad - 180101 N* (použité jehly a stříkačky vcelku - bez krytek, sklo atd.) se ukládá do  pevnostěnného nepropustného obalu - bez další manipulace

- infekční odpad -180103 N* (kontaminovaný biologickým materiálem - spalitelný) se ukládá do určených nádob s vloženým PVC vakem a je z ambulance odstraňován denně

Maximální doba mezi shromážděním odpadu a konečným odstraněním odpadu je možné 3 dny. Skladování nebezpečného odpadu je možné po dobu 1 měsíce v mrazícím nebo chlazeném prostoru při teplotě maximálně 8 °C před jeho konečným odstraněním.

Odvoz a likvidace nebezpečného zdravotnického odpadu je zajištěn smluvně firmou: …………………………

- směsný komunální odpad: ……………

#### Úklid:

(popsat kdo zajišťuje, způsob provádění, frekvence, diferenciace úklidových pomůcek, ošetření po použití, uložení)

Úklid je zajištěn ……………..

- úklid s dezinfekcí se provádí navlhko za použití dezinfekčních přípravků s mycími a čistícími vlastnostmi – jednofázově

- úklid a dezinfekce se provádí po skončení ordinační doby

- jsou vyčleněny a označeny úklidové pomůcky podle účelu použití (oddělené na pracovní plochy a podlahy v ordinaci, WC, čekárnu atd.)

- po použití jsou úklidové pomůcky vždy dezinfikovány, usušeny a uloženy

- malování zajištěno 1x za 2 roky

- dezinsekce a deratizace by v případě potřeby byly zajištěny prostřednictvím specializované firmy

Zásobování vodou, likvidace odpadních vod:

(vodovod, studna - kontrola zdroje dle platné vyhlášky)

Závěrečné ustanovení - (PPŘ  musí být  zpracován v souladu s platnou legislativou )

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů

- Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů

●         Metodický návod – Hygiena rukou při poskytování zdravotní péče (věstník MZd

částka 5/2012)

- MO 2/2008, Věstník MZd č. 2/2008: Metodický návod - prevence virového zánětu jater A (VHA), B (VHB), C (VHC), D (VHD) a E (VHE)

- MO 5/2003, Věstník MZd č. 8/2003: Řešení problematiky infekce HIV/AIDS v ČR

Závěr:

- Provozní řád zpracoval : (jméno, podpis, razítko)

Provozní protiepidemický řád musí být schválen  OOVZ  -  Rozhodnutím

Přílohy:

Dispoziční řešení ZZ (plánek pracoviště)